### Изменения №1

в конкурсную документацию открытого конкурса по отбору

подрядной организации на оказание услуг и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Липецк, ул. Газина, д. 7

### Номер извещения 174000-2015

Заказчик (организатор конкурса): Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области

Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация: www.kapremont48.ru

# Главу 5 Конкурсной документации  «Техническая часть конкурсной документации» читать в новой редакции:

«объект конкурса: отбор подрядной организации на оказание услуг и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

# г. Липецк, ул. Газина, д. 7.

# Техническое задание

# на выполнение проектно-сметной документации и СМР,

# разработку основных мероприятий

# по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности

# по капитальному ремонту

многоквартирного жилого дома по  адресу:

г. Липецк ул. Газина д.7

| 1 | Наименование работ и местоположение объекта. | Выполнение проектно-сметной документации и строительно-монтажных работ: г. Липецк ул. Газина д.7 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Сведения о многоквартирном доме. | год постройки – 1932 этажность - 3 кол-во подъездов – 2 |
| 3 | Основание для выполнения проектно-сметной документации. | Закон Липецкой области № 211-ОЗ от 13.05.2013 "О правовом регулировании некоторых вопросов в сфере капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" Постановление администрации Липецкой области № 528 от 28.11.2013 "Об утверждении областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Липецкой области, на 2014 - 2043 годы" Жилищный кодекс РФ |
| 4 | Стадийность проектирования. | 1 (одна) стадия проектирования – рабочая документация. |
| 5 | Данные об особых условиях площадки и района. | Особых условий нет |
| 6 | Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь. | Отсутствуют |
| 7 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания. | Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений. |
| 8 | Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта | Без очередей |
| 9 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений) | Нет встроенных помещений |
| 10 | Указания о необходимости: | Нет требований |
|  | - Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов |  |
|  | - предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями |  |
| 11 | Исходные данные | Осуществить сбор исходных данных с выездом на объект. Провести обследование конструкций и внутридомовых инженерных систем в объеме, необходимом для разработки проектной документации на капитальный ремонт; - выполнить обмерные работы согласно СП 13-102-2003; - выполнить дефектную ведомость с фотографиями и согласовать с ФКР; |
| 12 | Особые требования | Принятые проектные решения должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. |
| 13 | Требования к проведению согласований | Получить согласования со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и решениями заказчика. Проектно-сметная документация предварительно согласовывается с Фондом капитального ремонта (ФКР). По результатам согласований, внести все необходимые изменения в проектно-сметную документацию и выполнить окончательное согласование. |
| 14 | Основные требования к составу | Проектно-сметная документация должна быть разработана в соответствии с нормами и правилами выполнения проектных работ; в объеме, согласно требованиям Постановления правительства РФ № 87 от 16.02.08г. Основные разделы проектной документации необходимые для капитального ремонта: 1. Раздел 11 "Смета на капитальный ремонт МКД" Рабочая документация должна быть разработана в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009. Основные разделы рабочей документации необходимые для капитального ремонта: Архитектурно-строительные чертежи. Теплоснабжение. Водоснабжение и канализация Электрическое освещение и силовое электрооборудование. В проектно-сметной документации, обязательно предусмотреть мероприятия по повышению энергоэфективности многоквартирного дома с использованием энергосберегающих материалов отечественного производства (современные утеплители, энергосберегающие светильники и т.д.) |
| 15 | Основные требования к конструктивным решениям. | Рабочая документация раздела АС должна предусматривать выполнение ниже перечисленных работ: Капитальный ремонт фасада: - цвет и материалы должны быть согласованы с муниципальным (районным) отделом архитектуры и строительства; - при наличии на фасаде архитектурных деталей, предусмотреть их ремонт; - все применяемые материалы согласовать с ФКР. Капитальный ремонт крыши: - демонтаж существующего кровельного покрытия; - провести расчет температурно-влажностного режима; -материал - профилированный металлический лист толщиной не менее 0.5 мм с ЛКП. Высоту гофра определить проектом, ендовы, коньки, обрамление кровли выполнить из оцинкованного листа в цвет кровли. - на основе дефектной ведомости и обследования определить, процент заменяемой обрешетки, замену (усиление) стропильной системы; - предусмотреть огне-биозащиту всех деревянных конструкций; - устройство конькового продуха (при необходимости); - ограждение кровли перилами (при необходимости); - предусмотреть смену обшивки из листовой стали брандмауэров и парапетов (при необходимости); - устройство продухов (при необходимости); - устройство жалюзийных решеток; -устройство слуховых окон (при необходимости); - замена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах; - предусмотреть ремонт дымовых труб с обрамлением металлом с ЛКП в цвет кровли; Предусмотреть проектом, в случае износа: - замена оконных блоков на пластиковые в местах общего пользования, при необходимости предусмотреть установку защитного ограждения на окна; - замена входных дверей на металлические утепленные (при необходимости); - на основе дефектной ведомости и обследования, ремонт входных групп; - ремонт цоколя и отмостки (при необходимости); - ремонт (устройство) водосточной системы (при необходимости); Состав работ может корректироваться на основе дефектной ведомости, решения собственников и заказчика. Материалы несущих и ограждающих конструкций согласовать с ФКР. Все работы по капитальному ремонту будут проводиться в заселенных квартирах без отселения проживающих. |
| 16 | Основные требования к сетям инженерно-технического обеспечения: -Электрическое освещение и силовое электрооборудование. | Рабочая документация раздела ЭОМ должна предусматривать выполнение ниже перечисленных работ: - пояснительная записка; - расчет мощности; -схема прокладки внутренних магистральных и подъездных электропроводов, светильников; Предусмотреть в проекте: - замену ВРУ; - замену магистральных и подъездных сетей; - устройство защитного отключения; - автоматические выключатели для групповых сетей до квартиры электросчетчиков с подключением существующих, либо новых (приобретаемых собственником самостоятельно). -замену электропроводки и освещения мест общего пользования лестничных клеток и подвала на энергосберегающие светильники; - светильники выбрать соответственно уровню защиты согласно окружающей среды, уровень освещенности должен соответствовать необходимой для таких помещений согласно СНиП. -молниезащиту (при необходимости); - систему уравнивания потенциалов (при необходимости); - устройство защитного заземления (при необходимости); - устройство защитного отключения (при необходимости); - учет электроэнергии мест общего пользования электросчетчиком (при необходимости); - учет электроэнергии мест общего пользования предусмотреть в ВРУ; - конструкция ВРУ должна исключать несанкционированный доступ к расчетным приборам и цепям учета электрической энергии. Для этой цели предусмотрена разделительная перегородка между вводной/учетной частью и распределительной, а также раздельные оперативные панели с элементами для опломбирования вводной/учетной части, что также позволяет обслуживать распределительный блок без вскрытия пломб с вводного/учетного блока. - пожаробезопасность со стороны электрооборудования и электропроводки путем выбора необходимого сечения провода и кабелей на перегрев, и соответственно, путем выбора защитных аппаратов по току установки отличающей способности при коротком замыкании. Проектом ремонт (замену) электропроводки, выключателей, розеток в квартирах не предусматривать. В проекте предусмотреть использование и применение энергосберегающих решений, технологий, оборудования и материалов, обеспечивающих современные эксплуатационные характеристики. Предусмотреть применение строительных материалов, оборудования российского производства, за исключением случаев, когда необходимая продукция не имеет отечественных аналогов или применение продукции иностранного производства имеет технико-экономическое обоснование. Магистрали, проходящие в подъезде, прокладывать в гофрированной трубе запрещено. |
| 17 | Основные требования к сетям инженерно-технического обеспечения: -Водоснабжение и канализация. | Рабочая документация раздела ВК должна предусматривать выполнение ниже перечисленных работ: Холодное водоснабжение. Ремонт или замену водомерных узлов (при необходимости); Замену внутридомовых магистральных систем предусмотреть по существующим трассам. Замену запорной арматуры, в том числе на ответвлении от стояков в квартиру; Врезки в действующие сети выполнить в границах стен и подвальных перекрытий и в границах чердачного помещения. Розлив выполнить из металлических труб. Поквартирные стояки – полипропилен. Трубы, проходящие в местах общего пользования (на лестничных клетках), выполнить из металлических труб. Диаметр определить расчетом. На чертежах указать место ввода. В пояснительной записке привести расчёт теплоизоляции трубопровода. Водоотведение. Применить трубы ПВХ. Диаметр определить расчетом. Выпуски, проходящие через фундамент здания и через стенку поместить в гильзу и герметизировать. Выпуск системы водоотведения осуществить до первого колодца, в местах подземного прохода трубы применять ПВХ повышенной жесткости. |
| 18 | Основные требования к сетям инженерно-технического обеспечения: - система теплоснабжения. | Рабочая документация раздела ОВ должна предусматривать выполнение ниже перечисленных работ: Замену запорной и регулировочной арматуры, в том числе на ответвлении от стояков к отопительным приборам в жилых помещениях; Замену отопительных приборов в местах общего пользования и замена в жилых помещениях отопительных приборов, не имеющих отключающих устройств. Замену внутридомовых магистральных систем предусмотреть по существующим трассам. В проекте предусмотреть замену или ремонт элеваторного узла (при необходимости) без демонтажа узла учета. Теплоноситель для системы принять с параметрами воды 95°/70 ° Врезки в действующие сети запроектировать в границах здания. Розлив (верхний, нижний) а также главные стояки выполнить из металлических труб. Поквартирные стояки – полипропилен. Трубы, проходящие в местах общего пользования (на лестничных клетках), выполнить из металлических труб. Диаметр определить расчетом. В пояснительной записке привести расчет нагревательных приборов и расчет теплоизоляции труб. Предусмотреть шаровые краны для отключения и слива теплоносителя. Отопительные приборы (марка и тип) согласовать с ФКР. Параметры наружного воздуха принимать согласно: СНиП 23-01-99* «Строительная климатология». |
| 19 | Основные мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности. | В проектно-сметной документации, обязательно предусмотреть мероприятия по повышению энергоэффективности многоквартирного дома с использованием энергосберегающих материалов отечественного производства (современные утеплители, энергосберегающие светильники и т.д.) Энергоаудит многоквартирного дома предполагает: - сбор исходной информации, обследование ограждающих конструкций, инженерных систем МКД; - анализ полученной информации, составление отчетной документации; - регистрация энергетического паспорта в СРО и передача заказчику отчетной документации. Результатом выполнения данных видов работ многоквартирного дома является: - энергетический паспорт, зарегистрированный в СРО; - сводный отчет о проведенном энергетическом обследовании; - класс энергоэффективности. Выполнить в соответствие с «Методическими рекомендациями по проведению энергетического обследования многоквартирных домов, участвующих в региональных адресных программах по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |
| 20 | Основные требования к строительно-монтажным работам. | Капитальный ремонт крыши: Выполнить демонтаж существующего покрытия и обрешетки; Кровлю выполнить согласно СП 17.13330.2011; В случае сильного разрушения элементов стропильной системы, выполнить замену (применять брус не менее 100х100) . При частичном повреждении либо незначительном прогибе выполнить усиление с помощью двухсторонних дощатых накладок, которые крепятся с двух сторон (применять обрезную доску не менее 50х150). Крепления осуществлять на шпильках (не менее М10). Дополнительные стойки должны опираться на лежень, не допускается опирать на существующее перекрытие. Утраченные ригели и подкосы восстановить. Поверхностную гниль удалить, зачищая поверхность конструкций стропил до слоев здоровой на вид древесины, сгнившие участки удалить. При ремонте стропильной системы следить, чтобы вновь установленные бруски и детали находились в одной плоскости с существующими конструкциями. Схему неутепленной кровли принять, согласно приложению З СП 17.13330.2011; При производстве работ по монтажу гидрозащитной пленки необходимо учитывать особенности технологии укладки. Перекрытие полотнищ по горизонтальным и вертикальным стыкам – не менее 150 мм, стыки необходимо проклеить соединительной лентой. Выполнить монтаж обрешетки с прозорами (от 300 - 500 мм), на коньковом и карнизном участках выполнить сплошную обрешетку. (обрезная доска не менее 25х150) Выполнить ремонт слуховых окон с устройством жалюзийной решетки. Провести обработку огне-биозащитным пропитывающим составом всех деревянных конструкций; Для удаления воды с кровли организовать наружный водосток; Расстояние между водосточными воронками не должно превышать 24м, площадь поперечного сечения водосточной трубы должна приниматься из расчета 1.5 см2 на 1м2 площади кровли; На кровле выполнить монтаж снегозадерживающих устройств; Ограждение кровли согласно СНиП 21-1-97* п. 8.11; Выполнить ремонт вентиляционных шахт с восстановлением кладки, осуществить замену колпаков. Выполнить обшивку вентиляционных шахт профилированным листом с полимерным покрытием в цвет кровли. Вентиляционные шахты при холодном чердаке с выпуском воздуха наружу утеплить выше чердачного перекрытия минеральной плитой с плотностью не менее 80 кг/м3 и зашить гладким оцинкованным листом без ЛКП по каркасу. Работы по ремонту или смене конструкций крыш в доме без отселения выполнять отдельными участками из заранее заготовленных элементов с применением необходимых мер против промокания перекрытий. После выполнения работ предоставить: - сертификаты и паспорта на используемые материалы; - исполнительные схемы. Капитальный ремонт фасада: Выполнить очистку фасада от существующей краски. Выполнить ремонт штукатурки, перед шпатлевкой фасады огрунтовать. Огрунтовку необходимо выполнять сплошным равномерным слоем, без пропусков и разрывов. Высохшая грунтовка должна иметь прочное сцепление с основанием, не отслаиваться при растяжении. Окраску следует производить после высыхания грунтовки. Выполнить окраску полиакриловой фасадной краской, цветовое решение (Ral) согласно паспорту окраски фасада. При производстве работ учесть инструкцией по применению, особенности технологии в соответствии с рекомендациями завода изготовителя и действующей нормативной документацией РФ. При производстве малярных работ должны быть соблюдены требования табл. 11. СНиП 3.04.01-87. Грунтовка и окраска фасадов может производиться при температуре не ниже +5 С°. При наличии декоративных элементов выполнить их ремонт. Используемые материалы должны иметь сертификаты соответствия, пожарные сертификаты, документы, подтверждающие климатические испытания, выданные аккредитованным испытательным центром. Приемка малярных работ производится после высыхания. Готовое отделочное покрытие должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87 таб.15. Окраска фасада не должна иметь видимых переходов, пятен или других дефектов. Выполнить очистку продухов. При необходимости выполнить замену или ремонт: - входных групп; - оконных блоков в местах общего пользования; - входных дверей на металлические утепленные, если уже установлены металлические выполнить утепление и покраску. После выполнения работ предоставить: - сертификаты и паспорта на используемые материалы. Капитальный ремонт систем холодного водоснабжения: Монтаж трубопроводов должен выполняться специально обученным персоналом в соответствии со СП 73.13330.2012, СП 40-101-96. Розлив выполнить из металлических труб. Поквартирные стояки – полипропилен. Трубы, проходящие в местах общего пользования (на лестничных клетках), выполнить из металлических труб. Для прохода через строительные конструкции необходимо предусматривать гильзы. Выполнить заделку отверстий, в стенах и перекрытиях, после монтажа и испытания трубопровода цементно-песчаным раствором. Заделка отверстий монтажной пеной запрещена. Врезку в существующие сети выполнить в границах здания. Расстояние между средствами крепления стальных трубопроводов на горизонтальных участках необходимо принимать в соответствии с таблицей 2 СП 73.13330.2012 На вертикальных трубопроводах опоры устанавливаются не реже чем через 1000 мм для труб наружным диаметром до 32 мм и не реже чем через 1500 мм для труб большого диаметра пункт 2.15 СП 40-101-96 Выполнить испытание трубопровода в присутствии представителя Заказчика с составлением акта согласно приложению Г СП 73.13330.2012 Гидростатическое или манометрическое испытание трубопровода при срытой прокладке трубопроводов должно производиться до их закрытия с составлением акта освидетельствования скрытых работ по форме приложения В СП 73.13330.2012 п.6.1.9. После монтажа системы должны быть промыты водой до выхода ее без механических взвесей, промывка считается законченной после выхода воды, удовлетворяющей требованиям ГОСТ Р 51232. Применяемые материалы должны быть сертифицированы. Строительный контроль проводится уполномоченным лицом со стороны Заказчика. По окончанию работ выполнить исполнительную документацию в составе: -исполнительные схемы; -аксонометрическая схема с указание участков, которые не ремонтировались с предоставлением акта отказа. -акт испытания; - результаты анализа воды. Капитальный ремонт системы теплоснабжения: Монтаж трубопроводов должен выполняться специально обученным персоналом в соответствии со СП 73.13330.2012 Розлив (верхний, нижний) а также главные стояки выполнить из металлических труб. Поквартирные стояки – полипропилен. Трубы, проходящие в местах общего пользования (на лестничных клетках), выполнить из металлических труб. Для прохода через строительные конструкции необходимо предусматривать гильзы. Выполнить заделку отверстий в стенах и перекрытиях после монтажа и испытания трубопровода цементно-песчаным раствором. Заделка отверстий монтажной пеной запрещена. Трубопровод, проходящий в чердачном и подвальном помещениях, заизолировать теплоизоляционными трубками (согласно расчету теплоизоляции труб); Выполнить замену запорной и регулировочной арматуры, в том числе на ответвлениях от стояков к отопительным приборам в жилых помещениях; Выполнить замену отопительных приборов в местах общего пользования и в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств. Произвести замену или ремонт (при необходимости) элеваторного узла без демонтажа узла учета; Установить шаровые краны для отключения и слива теплоносителя; Расстояние между средствами крепления стальных трубопроводов на горизонтальных участках необходимо принимать в соответствии с таблицей 2 СП 73.13330.2012 Выполнить испытание трубопровода в присутствии представителя Заказчика с составлением акта согласно пункту 7 СП 73.13330.2012 Применяемые материалы должны быть сертифицированы. Строительный контроль проводится уполномоченным лицом со стороны Заказчика. По окончанию работ выполнить исполнительную документацию в составе: -исполнительные схемы; -акт испытания; -аксонометрические схемы; Капитальный ремонт системы водоотведения: Монтаж трубопроводов систем внутренней канализации должен выполняться специально обученным персоналом в соответствии со СНиП 3.05.01 и СП 40-107-2003 Выпуски, проходящие через фундамент здания и через стенку поместить в гильзу и герметизировать. Предусмотреть установку крепления трубопровода не менее 2х на этаж. Отклонение канализационных стояков от вертикальной оси более чем на 2 мм на 1 м монтируемой трубы не допускается. Резка и укорачивание фасонных частей запрещается. Выполнить заделку отверстий в стенах и перекрытиях после монтажа и испытания трубопровода. Выполнить испытание трубопровода в присутствии представителя Заказчика с составлением акта согласно приложению Д СП 73.13330.2012. Монтаж системы водоотведения выполнить из ПВХ труб до первого канализационного колодца, в местах подземного прохода трубы применять ПВХ повышенной жесткости. Применяемые материалы должны быть сертифицированы. Строительный контроль проводится уполномоченным лицом со стороны Заказчика. Испытание системы внутренней канализации выполнить согласно СП 73.13330.2012 п. 7.5 По окончанию работ выполнить исполнительную документацию в составе: -исполнительные схемы; -акт испытания; - аксонометрическая схема. Капитальный ремонт системы электроснабжения: Монтаж новой электропроводки выполнить до квартиры абонента. Ремонт (замену) электропроводки, выключателей, розеток в квартирах не предусмотрен. При монтаже предусмотреть использование и применение энергосберегающих решений, технологий, оборудования и материалов, обеспечивающих современные эксплуатационные характеристики. Предусмотреть применение строительных материалов, оборудования российского производства, за исключением случаев, когда необходимая продукция не имеет отечественных аналогов или применение продукции иностранного производства имеет технико-экономическое обоснование. Магистрали, проходящие в подъезде, прокладывать в гофрированной трубе запрещено. Применяемые материалы должны быть сертифицированы. Строительный контроль проводится уполномоченным лицом со стороны Заказчика. По окончанию работ выполнить исполнительную документацию в составе: -исполнительные схемы; -акт испытания; - лабораторные испытания. |
| 21 | Характеристики применяемых материалов. | Материалы предусматривать в проекте с характеристиками не ниже указанных: Все деревянные конструкции изготовить из пиломатериалов хвойных пород. Древесина должна быть прямослойной, без сучков и других пороков. Влажность должна быть не более 20%. Вся древесина должна соответствовать требованиям 1-го сорта по ГОСТ 8486-86 и ГОСТ 9463-88 Для кладки каналов применять кирпич полнотелый керамический (красный), высшего качества, нормального обжига, без трещин марки не менее М75 ГОСТ 530-2012. Профилированный металлический лист с ЛКП толщиной не менее 0.5 мм. Гидрозащитная пленка: - разрывная плотность при растяжении (вдоль и поперек полотнища материала), Н/5см не менее 196; -водопроницаемость, м водяного столба не менее 0,2; - рабочая температура, С0 -40…+80; В качестве огнезащиты для древесины рекомендуется применять огнезащитные составы не менее II группы огнезащитной эффективности. Профилированный лист С21 с толщиной не менее 0.5 с полимерным покрытием. Грунтовка полиакриловая: - степень перетира не более 70 мкм - условная вязкость не более 40 с - время высыхания до степени 3 при T (20±2) °C не более 10 часов Фасадная полиакриловая краска: - внешний вид пленки - однородная поверхность, без морщин, оспин и посторонних включений. - условная вязкость – 60-350 - массовая доля нелетучих веществ не менее 70% - степень перетира не более 100 мкм - укрывистость высушенной пленки не более 120 г/м2 - эластичность пленки при изгибе не более 5 мм - срок службы не менее 10 лет Трубы стальные: ГОСТ 3262-75; - диаметры используемых труб: 15, 20, 25 и 32, 40 мм; - толщина стенки при ø 15, 20: 2,8 мм; - толщина стенки при ø 25, 32: 3,2 мм; - толщина стенки при ø 40: 3,8 мм; Трубы стальные: ГОСТ 10704-91; -диаметры труб: 57, 76, 89 мм; -толщина стенки: 3,8 мм. Теплоизоляция для труб (теплоснабжение): - форма: трубки с толщиной стенки не менее 13 мм; - диапазон рабочих температур: от -50 до +150 ºС; -коэффициент теплопроводности λ (0 ºC): 0,038 Вт/(м•К) -коэффициент сопротивления диффузии водяного пара не менее: 3000; - пожаробезопасность: Г1, не поддерживает горение; Кран шаровой: -диаметры условных проходов: 15, 20 мм; -давление PN: 1.6 МПа -материал корпуса, штока, шарового затвора: латунь, шаровой затвор: хромирован; -класс герметичности: А по ГОСТ 9544-93; -нормативный срок службы: от 25 до 30 лет; -ремонтопригодность: да; -температура теплоносителя: от +1 до +150 °C; Трубы полипропиленовые наружные канализационные и фасонные части по ТУ 4926-002-88742502-00. ВРУ: Назначение: для приема, распределения и учета электрической энергии напряжением 380/220В и ток до 250А переменного тока частотой 50Гц. Условия эксплуатации ВРУ: — вертикальное рабочее положение (допускается отклонение не более чем на 5º; — эксплуатация не должна проводиться в условиях описанных в ГОСТ Р 51321.1; — защита от поражения электрическим током должна соответствовать классу I по ГОСТ Р МЭК 536-94; — стойкость к механическим внешним возмущающим факторам - М2 по ГОСТ 17516-90; — загрязнение окружающей среды — степень 3 по ГОСТ Р 51321.1-2000; — степень защиты оболочки – не ниже IP31 по ГОСТ 14254-96 (при закрытых дверях); — стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам по ГОСТ 15543.1-89 – УХЛ, категории размещения — 4. Шкаф: стальной толщина стенок не менее 1,5 мм, с лакокрасочным покрытием, напольного исполнения, наличие замка обязательно. Светильник: Номинальное напряжение: 220 В; Номинальная частота: 50 Гц; Корпус светильника изготовлен из антивандального ударопрочного термопластика. Тип монтажа: настенный, потолочный; Степень защиты: IP 20; Заземлитель вертикальный: Сталь круглая: Наружный диаметр: 16 мм; Марка стали: Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп; Заземлитель горизонтальный: ГОСТ 103-76; Размер: 4×40мм; Марка стали: Ст3пс, Ст3сп; |
| 22 | Основные требования к сметной документации. | При выполнении проектных работ руководствоваться техническими условиями, выданными Заказчиком, а также: - МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий»; -Выполнить разработку сметной документации с применением территориальных единичных расценок ТЕР по Липецкой области (в ред.2009г. с изм.1) в текущем уровне цен с учётом требований: -МДС 81-35.2004 – методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ; - МДС 81-33.2004 – методика по определению величины накладных расходов по видам работ в соответствии с письмом Министерства регионального развития Российской Федерации № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г.; - МДС 81-25.2001 – методика по определению величины сметной прибыли в строительстве в соответствии с письмом Министерства регионального развития Российской Федерации № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г. - Стоимость не учтенных в расценках материалов указывать в текущем уровне цен в соответствии с ТСЦ-сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции (в ред.2009г. с изм.1). Стоимость материалов, не вошедших в состав ТСЦ, определяется на основании исходных данных (прайс-листов) организаций – производителей или поставщиков материальных ресурсов (на основании мониторинга цен не менее 3-х поставщиков). В составе сметной документации предусмотреть затраты на платежи по страхованию строительных рисков (письмо Госстроя России от 18.07.2002г. № НЗ-3942/7. |
| 23 | Предоставляемые материалы | Предоставить: - проектную документацию в 4-х экземплярах в сброшюрованном виде, а также на электронном носителе текстовая часть в формате Word, сметная документация в формате ГРАНД-Смета , Excel, графическая часть в формате AutoCAD либо PDF. - исполнительную документацию в 3-х экземплярах в сброшюрованном виде. |
| 24 | Сроки выполнения работ | 120 календарных дней. |

Ведомость объемов работ

на капитальный ремонт крыши

многоквартирного жилого дома по адресу:

г. Липецк ул. Газина д.7

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Разборка слуховых окон прямоугольных: односкатных | 100 окон | 0,01 |  |
| 2 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия кровли | 5,74 |  |
| 3 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали коньков | 100 м труб и покрытий | 0,405 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |
| 4 | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 2,295 |  |
| 5 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 0,575 |  |
| 6 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 1,12 |  |
| 7 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов | 100 м | 0,2 |  |
| 8 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 1 |  |
| 9 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2 | 1 решетка | 2 |  |
| 10 | Устройство гидроизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 5,74 |  |
| 11 | Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа | 100 м2 покрытия | 5,74 |  |
| 12 | Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (коньковые элементы) | 100 м2 покрытия | 0,165 |  |
| 13 | Устройство карнизов | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0,257 |  |
| 14 | Подшивка карнизов сталью кровельной оцинкованной по дереву | 100 м2 потолка | 0,257 |  |
| 15 | Ограждение кровель перилами | 100 м ограждения | 0,82 |  |
| 16 | Ремонт кирпичной кладки вытяжных труб | 1 м3 кладки | 1,2 |  |
| 17 | Обивка слуховых окон оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны | 100 м2 проемов | 0,04 |  |
| 18 | Монтаж стального профиля на вентшахты | 100 м плинтуса | 5,616 |  |
| 19 | Облицовка вытяжных труб стальным профилированным листом | 100 м2 | 1,872 |  |
| 20 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов вентшахт | 100 м2 поверхности | 1,092 |  |
| 21 | Смена обделок из листовой стали, примыканий к дымовым трубам | 100 м | 0,51 |  |
| 22 | Устройство желобов: настенных | 100 м желобов | 0,82 |  |
| 23 | Монтаж водосточных труб Ф150 | 100 м желобов | 0,72 |  |
| 24 | Устройство колпаков над шахтами в два канала | 1 колпак | 15 |  |
| 25 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 5,74 |  |

Начальная  (максимальная) цена работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Газина, д.7 составляет 930 100,00  (Девятьсот тридцать тысяч сто) рублей 00 копеек.

Ведомость объемов работ

на капитальный ремонт фасада

многоквартирного жилого дома по адресу:

г. Липецк ул. Газина д.7

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Ремонт фасада |
| 1 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 11,183 |  |
| 2 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-песчаным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1,64 |  |
| 3 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-песчаным раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,11 |  |
| 4 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-песчаным раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 0,07 |  |
| 5 | Очистка вручную поверхности фасадов от фасадных и масляных красок с земли и лесов. | 100 м2 расчищенной поверхности | 8,13 |  |
| 6 | Шпатлевка фасадов под окраску фасадными красками с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 9,95 |  |
| 7 | Огрунтовка фасадов под окраску фасадными красками простых с земли и лесов. | 100 м2 обработанной поверхности | 9,95 |  |
| 8 | Окраска фасадными красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов. | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 9,95 |  |
| 9 | Окраска масляными составами ранее окрашенной поверхности пожарной лестницы за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |  |
| 10 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 1,26 |  |
| Раздел 2. Вход |
| 11 | Ремонт ступеней бетонных | 100 ступеней | 0,03 |  |
| 12 | Окраска фасадными красками по подготовленной поверхности козырька снизу за 2 раза с земли и лесов. | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,09 |  |
| 13 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей козырька входа | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |  |
| 14 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (входная площадка) | 100 м2 стяжки | 0,09 |  |
| 15 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 до толщ.25 мм | 100 м2 стяжки | 0,09 |  |

Начальная  (максимальная) цена работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Газина, д.7 составляет 671 342,00  (Шестьсот семьдесят одна тысяча триста сорок два)  рубля 00 копеек.

Ведомость объемов работ

на капитальный ремонт системы водоотведения

многоквартирного жилого дома по адресу:

г. Липецк ул. Газина д.7

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Ремонт выпусков |
| 1 | Разборка отмостки с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,0008 |  |
| 2 | Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,016 |  |
| 3 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,08 |  |
| 4 | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 10 м3 основания | 0,03 |  |
| 5 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 160 мм | 100 м трубопровода | 0,08 |  |
| 6 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 400 мм | 1 сальник | 2 |  |
| 7 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,013 |  |
| 8 | Устройство бетонной отмостки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0008 |  |
| Раздел 2. Ремонт системы водоотведения |
| 9 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 110 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,36 |  |
| 10 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 100 м трубопровода | 0,36 |  |
| 11 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | 1 м3 | 0,432 |  |
| 12 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,432 |  |
| 13 | Смена простильных дощатых полов с полной сменой досок | 100 м2 пола | 0,3 |  |
| 14 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 покрытия | 0,3 |  |
| 15 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,3 |  |
| Раздел 3. Стояки |
| 16 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 110 мм (санузел) | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,8 |  |
| 17 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (санузел) | 100 м трубопровода | 0,8 |  |
| 18 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (сан узел) | 100 м трубопровода с фасонными частями | 1,6 |  |
| 19 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм(сан узел) | 100 м трубопровода | 1,6 |  |
| 20 | Смена санитарных приборов: унитазов типа "Компакт" | 100 приборов | 0,36 |  |
| 21 | Заделка стяжки в полах цементных площадью до: 0,25 м2 (санузел) | 100 мест | 0,36 |  |
| 22 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | 100 отверстий | 0,6 |  |
| 23 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,8 |  |
| 24 | Установка зонтов над канализационным выпуском диаметром 200 мм | 1 зонт | 6 |  |

Начальная  (максимальная) цена работ по капитальному ремонту системы водоотведения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Газина, д.7 составляет 344 902,00 (Триста сорок четыре тысячи девятьсот два) рубля 00 копеек.

Ведомость объемов работ

на капитальный ремонт системы электроснабжения

многоквартирного жилого дома по адресу:

г. Липецк ул. Газина д.7

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Электромонтажные работы |
| 1 | Демонтаж патронов | 100 шт. | 0,12 |  |
| 2 | Демонтаж ВРУ, высота и ширина до 1200х1000 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 3 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 4 | Демонтаж. Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | 1 шт. | 12 |  |
| 5 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | 1 шт. | 6 |  |
| 6 | Демонтаж выключателей установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 (л/к+подвал+квар) | 1 шт. | 15 |  |
| 7 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | 1 шт. | 15 |  |
| 8 | Демонтаж выключателей установочных автоматических (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, 32А | 1 шт. | 36 |  |
| 9 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, 32 А, | 1 шт. | 36 |  |
| 10 | Демонтаж выключателей установочных автоматических (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток 63 А | 1 шт. | 2 |  |
| 11 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, 63 А, | 1 шт. | 2 |  |
| 12 | Демонтаж выключателей установочных автоматических (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток 100 А | 1 шт. | 1 |  |
| 13 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, 100 А, | 1 шт. | 1 |  |
| 14 | Демонтаж осветительных приборов: электросчетчиков однофазных ВРУ | 100 шт. | 0,01 |  |
| 15 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные(б/у) в ВРУ | 1 шт. | 1 |  |
| 16 | Демонтаж осветительных приборов: электросчетчиков однофазных | 100 шт. | 0,36 |  |
| 17 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные(б/у) | 1 шт. | 36 |  |
| 18 | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 0,2 |  |
| 19 | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 35 мм2 | 100 м пучка проводов | 0,35 |  |
| 20 | Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром до 40 мм | 100 м труб | 0,35 |  |
| 21 | Демонтаж скрытой электропроводки | 100 м | 0,76 |  |
| 22 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм | 100 м | 0,61 |  |
| 23 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м | 0,61 |  |
| 24 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 | 100 м | 2,44 |  |
| 25 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 1,8 |  |
| 26 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м | 1,8 |  |
| 27 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0,84 |  |
| 28 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0,84 |  |
| 29 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0,47 |  |
| 30 | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1 | 100 шт. | 0,21 |  |
| 31 | Демонтаж выключателей | 100 шт. | 0,06 |  |
| 32 | Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм добавлять к расценке 69-2-4 до Ф50мм | 100 отверстий | 0,06 |  |
| 33 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,38 |  |
| 34 | Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 до толщ. 500мм | 100 отверстий | 0,38 |  |
| 35 | Демонтаж выключателей | 100 шт. | 0,12 |  |
| 36 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,16 |  |
| 37 | Заделка ниш в стенах бетонных площадью до 0,2 м2 после демонтажа этажных щитков | 1 м3 заделки | 0,2 |  |
| Раздел 2. Наружные светильники |
| 38 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0,41 |  |
| 39 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0,41 |  |
| 40 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0,08 |  |
| 41 | Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА, на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах | 100 шт. | 0,02 |  |
| 42 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг | 1 шт. | 1 |  |
| Раздел 3. Заземление |
| 43 | Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов 2 | 1 электрод заземления | 3 |  |
| 44 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм | 10 шт. | 0,3 |  |
| 45 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,0054 |  |
| 46 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,06 |  |
| 47 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см | 100 шт. | 0,02 |  |
| 48 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 | 100 м | 0,1 |  |
| 49 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,0054 |  |
| Раздел 4. Измерение сопротивления |
| 50 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,09 |  |
| 51 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 46 |  |

Начальная (максимальная) цена работ по капитальному ремонту системы электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Газина, д.7 составляет 275 318,00 (Двести семьдесят пять тысяч триста восемнадцать) рублей 00 копеек.

Ведомость объемов работ

на капитальный ремонт системы теплоснабжения

многоквартирного жилого дома по адресу:

г. Липецк ул. Газина д.7

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Ремонт системы теплоснабжения |
| Верхний розлив |
| 1 | Демонтаж воздухосборников | 100 шт. | 0,01 |  |
| 2 | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 0,56 |  |
| 3 | Установка воздухосборников наружным диаметром 415 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 4 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 57 мм | 100 м трубопровода | 0,35 |  |
| 5 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |  |
| 6 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,36 |  |
| 7 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 25 мм | 100 м трубопровода | 0,15 |  |
| 8 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 мм | 100 м трубопровода | 0,14 |  |
| 9 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 1,3 |  |
| 10 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,261 |  |
| 11 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,261 |  |
| 12 | Изоляция трубопроводов трубками | 10 м трубопровода | 0,9 |  |
| 13 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,197 |  |
| нижний розлив |
| 14 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,44 |  |
| 15 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,72 |  |
| 16 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм | 100 м трубопровода | 0,32 |  |
| 17 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм | 100 м трубопровода | 0,12 |  |
| 18 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |  |
| 19 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0,26 |  |
| 20 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,16 |  |
| 21 | Разборка бетонных полов лестничных площадок | 1 м3 | 0,6 |  |
| 22 | Монтаж м/к лотков | 1 т конструкций | 0,25 |  |
| 23 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 |  |
| 24 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 |  |
| 25 | Расширение в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | 100 отверстий | 0,22 |  |
| 26 | Заделка отверстий в стенах кирпичных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,01 |  |
| Стояки |
| 27 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 3,66 |  |
| 28 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,36 |  |
| 29 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 3,3 |  |
| 30 | Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг | 100 шт. | 0,72 |  |
| 31 | Установка радиаторов стальных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,918 |  |
| 32 | Расширение в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 1,44 |  |
| 33 | Заделка отверстий в стенах кирпичных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,02 |  |
| лестничная клетка |
| 34 | Установка радиаторов: чугунных (лестничная клетка ) | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,0448 |  |
| 35 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,25 |  |
| 36 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,25 |  |
| 37 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0325 |  |
| 38 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0325 |  |
| 39 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0,04 |  |
| 40 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,0005 |  |

Начальная  (максимальная) цена работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения  многоквартирного жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Газина, д.7 составляет 761 257,00 (Семьсот шестьдесят одна тысяча двести пятьдесят семь) рублей 00 копеек.

Ведомость объемов работ

по утеплению фасада

многоквартирного жилого дома по адресу:

г. Липецк ул. Газина д.7

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Окна |
| 1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,04 |  |
| 2 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,1026 |  |
| 3 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,141 |  |
| 4 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-песчаным раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,04 |  |
| 5 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (откосы л/к) | 100 м2 покрытия | 0,1 |  |
| 6 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (откосы л/к) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |  |
| Раздел 2. Двери |
| 7 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,048 |  |
| 8 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов мет.дверей | 100 м2 поверхности | 0,048 |  |
| 9 | Приварка металлической конструкции к двери при утеплении | 1 т конструкций | 0,075 |  |
| 10 | Установка дверных полотен наружных б/у | 100 полотен | 0,04 |  |
| 11 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,096 |  |
| 12 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,096 |  |

Начальная  (максимальная) цена работ по капитальному утеплению фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Газина, д.7 составляет 172 158,00 (Сто семьдесят две тысячи сто пятьдесят восемь)  рублей 00 копеек.

Ведомость объемов работ

на капитальный ремонт системы холодного водоснабжения

многоквартирного жилого дома по адресу:

г. Липецк ул. Газина д.7

| № п.п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Отмостка |
| розлив |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м трубопровода | 0,36 |  |
| 2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм | 100 м трубопровода | 0,36 |  |
| 3 | Смена простильных дощатых полов с полной сменой досок | 100 м2 пола | 0,4 |  |
| стояки |
| 4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм (сан узел) | 100 м трубопровода | 1 |  |
| 5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,6 |  |
| 6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения полипропиленовых наружным диаметром 20 мм (санузел) | 100 м трубопровода | 0,4 |  |

Начальная  (максимальная) цена работ по капитальному ремонту системы холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Газина, д.7 составляет 214 464,00 (Двести четырнадцать тысяч четыреста шестьдесят четыре) рубля 00 копеек.

Ведомость объемов работ

на капитальный ремонт  фундамента

многоквартирного жилого дома по адресу:

г. Липецк ул. Газина д.7

| № п.п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Отмостка |
| 1 | Разборка отмостки с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,099 |  |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,1 |  |
| 3 | Устройство основания под отмостку песчаного | 1 м3 основания | 14,8 |  |
| 4 | Устройство бетонной отмостки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,099 |  |

Начальная  (максимальная) цена работ по капитальному ремонту фундамента многоквартирного жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Газина, д.7 составляет 303 824,00 (Триста три тысячи восемьсот двадцать четыре)  рубля 00 копеек.»

Генеральный директор                                                                                       __________ А.С. Козин