### Изменения №1

в конкурсную документацию открытого конкурса по отбору

подрядной организации на оказание услуг и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Липецкая обл., г. Елец, ул. Клубная, д. 2 литера в

### Номер извещения 198000-2015

Заказчик (организатор конкурса): Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области

Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация: www.kapremont48.ru

# Пункты 16, 18 Технического задания на выполнение проектно-сметной документации и СМР, разработку основных мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома по  адресу: Липецкая область, г. Елец,  ул. Клубная,  д.2 литера в Главы 5 «Техническая часть конкурсной документации» Конкурсной документации  читать в новой редакции:

| 16 | Основные требования к сетям инженерно-технического обеспечения: -водоснабжение и канализация. | Рабочая документация раздела ВК должна предусматривать выполнение ниже перечисленных работ: Холодное водоснабжение. Ремонт или замену водомерных узлов (при необходимости), кроме приборов учета; Замену внутридомовых магистральных систем предусмотреть по существующим схемам. Замену запорной арматуры, в том числе на ответвлении от стояков в квартиру; Врезки в действующие сети выполнить в границах стен и подвальных перекрытий и в границах чердачного помещения. Розлив выполнить из металлических (полипропиленовых, кроме мест общего пользования) труб. Поквартирные стояки – полипропилен. Трубы, проходящие в местах общего пользования, выполнить из металлических труб. Диаметр определить расчетом. На чертежах указать место ввода. В пояснительной записке привести расчёт теплоизоляции трубопровода. Водоотведение. Применить трубы ПВХ. Диаметр определить расчетом. Выпуски, проходящие через фундамент здания и через стенку поместить в гильзу и герметизировать. Выпуск системы водоотведения осуществить до первого колодца. |
| --- | --- | --- |
| 18 | Основные требования к сетям инженерно-технического обеспечения: -электрическое освещение и силовое электрооборудование. | Рабочая документация раздела ЭОМ должна предусматривать выполнение ниже перечисленных работ: - пояснительная записка; - расчет мощности; -схема прокладки внутренних магистральных и подъездных электропроводов, светильников; Предусмотреть в проекте: - замену ВРУ; - счетчики и трансформаторы замене не подлежат; - замену магистральных и подъездных сетей по существующим схемам; - устройство защитного отключения; - автоматические выключатели для групповых сетей до квартиры электросчетчиков с подключением существующих, либо новых (приобретаемых собственником самостоятельно); -замену электропроводки и освещения мест общего пользования лестничных клеток и подвала на энергосберегающие светильники; - светильники выбрать соответственно уровню защиты согласно окружающей среды, уровень освещенности должен соответствовать необходимой для таких помещений; -молниезащиту (при необходимости); - систему уравнивания потенциалов (при необходимости); - устройство защитного заземления (при необходимости); - устройство защитного отключения (при необходимости); - конструкция ВРУ должна исключать несанкционированный доступ к расчетным приборам и цепям учета электрической энергии. Для этой цели предусмотрена разделительная перегородка между вводной/учетной частью и распределительной, а также раздельные оперативные панели с элементами для опломбирования вводной/учетной части, что также позволяет обслуживать распределительный блок без вскрытия пломб с вводного/учетного блока. - пожаробезопасность со стороны электрооборудования и электропроводки путем выбора необходимого сечения провода и кабелей на перегрев, и соответственно, путем выбора защитных аппаратов по току установки отличающей способности при коротком замыкании. Ремонт (замену) электропроводки, выключателей, розеток в квартирах не предусматривать. В проекте предусмотреть использование и применение энергосберегающих решений, технологий, оборудования и материалов, обеспечивающих современные эксплуатационные характеристики. Предусмотреть применение строительных материалов и оборудования российского производства, за исключением случаев, когда необходимая продукция не имеет отечественных аналогов или применение продукции иностранного производства имеет технико-экономическое обоснование. Магистрали проходящие в подъезде прокладывать в гофрированной трубе запрещено. |

Генеральный директор                                                                     __________ А.С. Козин