### Изменения №1

в конкурсную документацию открытого конкурса по отбору

подрядной организации на оказание услуг и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Липецк, ул. Липецк-2, д. 14

### Номер извещения 213000-2015

Заказчик (организатор конкурса): Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области

Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация: www.kapremont48.ru

# Главу 5 Конкурсной документации  «Техническая часть конкурсной документации» читать в новой редакции:

«объект конкурса: отбор подрядной организации на оказание услуг и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

# г. Липецк, ул. Липецк-2, д. 14.

# Техническое задание

# на выполнение проектно-сметной документации и СМР,

# разработку основных мероприятий

# по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности

# по капитальному ремонту

многоквартирного жилого дома по  адресу:

г. Липецк, ул. Липецк-2, д.14

| 1 | Наименование работ и местоположение объекта. | Выполнение проектно-сметной документации и строительно-монтажных работ: г. Липецк, ул. Липецк-2, д.14. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Сведения о многоквартирном доме. | год постройки – 1937 этажность - 3 кол-во подъездов – 4 |
| 3 | Основание для выполнения проектно-сметной документации. | Закон Липецкой области № 211-ОЗ от 13.05.2013 "О правовом регулировании некоторых вопросов в сфере капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" Постановление администрации Липецкой области № 528 от 28.11.2013 "Об утверждении областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Липецкой области, на 2014 - 2043 годы" Жилищный кодекс РФ |
| 4 | Стадийность проектирования. | 1 (одна) стадия проектирования – рабочая документация. |
| 5 | Данные об особых условиях площадки и района. | Особых условий нет |
| 6 | Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь. | Отсутствуют |
| 7 | Основные требования к архитектурно - планировочному решению здания. | Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений. |
| 8 | Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта | Без очередей |
| 9 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений) | Нет встроенных помещений |
| 10 | Указания о необходимости: | Нет требований |
|  | - Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов |  |
| 11 | Исходные данные | Осуществить сбор исходных данных с выездом на объект. Провести обследование конструкций и внутридомовых инженерных систем в объеме, необходимом для разработки проектной документации на капитальный ремонт; - выполнить обмерные работы согласно СП 13-102-2003; -выполнить дефектную ведомость с фотографиями и согласовать с ФКР; |
| 12 | Особые требования | Принятые проектные решения должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. |
| 13 | Требования к проведению согласований | Получить согласования со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и решениями заказчика. Проектно-сметная документация предварительно согласовывается с Фондом капитального ремонта (ФКР). По результатам согласований, внести все необходимые изменения в проектно-сметную документацию и выполнить окончательное согласование. |
| 14 | Основные требования к составу | Проектно-сметная документация должна быть разработана в соответствии с нормами и правилами выполнения проектных работ; в объеме, согласно требованиям Постановления правительства РФ № 87 от 16.02.08г. Основные разделы проектной документации необходимые для капитального ремонта: 1. Раздел 11 "Смета на капитальный ремонт МКД" Рабочая документация должна быть разработана в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009. Основные разделы рабочей документации необходимые для капитального ремонта: Архитектурно-строительные чертежи. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Водоснабжение и канализация. Электрическое освещение и силовое электрооборудование. Газоснабжение. В проектно-сметной документации, обязательно предусмотреть мероприятия по повышению энергоэффективности многоквартирного дома с использованием энергосберегающих материалов отечественного производства (современные утеплители, энергосберегающие светильники и т.д.) |
| 15 | Основные требования к конструктивным решениям. | Рабочая документация раздела АС должна предусматривать выполнение ниже перечисленных работ: Капитальный ремонт фасада: - цвет и материалы должны быть согласованы с муниципальным (районным) отделом архитектуры и строительства; - при наличии на фасаде архитектурных деталей, предусмотреть их ремонт; - все применяемые материалы согласовать с ФКР. Предусмотреть проектом, в случае износа: - замену оконных блоков на пластиковые в местах общего пользования, при необходимости предусмотреть установку защитного ограждения на окна; - замену входных дверей на металлические утепленные (при необходимости); - на основе дефектной ведомости и обследования, ремонт входных групп; - ремонт отмостки (при необходимости); - ремонт цоколя (при необходимости); - устройство пандуса (при необходимости); Капитальный ремонт крыши: - демонтаж существующего кровельного покрытия; - провести расчет температурно-влажностного режима; - предусмотреть смену обшивки из листовой стали брандмауэров и парапетов (при необходимости); - устройство снегозадерживающих устройств (при необходимости); - ограждение кровли согласно СНиП 21-1-97* п. 8.11; - устройство жалюзийных решеток; - наружный организованный водосток (при необходимости); - ремонт (устройство при необходимости) слуховых окон; - замена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах; - предусмотреть ремонт дымовых труб с обрамлением металлом с ЛКП в цвет кровли. Состав работ может корректироваться на основе дефектной ведомости, решения собственников и заказчика (ФКР). Материалы несущих и ограждающих конструкций согласовать с ФКР. Все работы по капитальному ремонту будут проводиться в заселенных квартирах без отселения проживающих. |
| 16 | Основные требования к сетям инженерно-технического обеспечения: -водоснабжение и канализация. | Рабочая документация раздела ВК должна предусматривать выполнение ниже перечисленных работ: Холодное водоснабжение. Ремонт или замену водомерных узлов (при необходимости), кроме приборов учета; Замену внутридомовых магистральных систем предусмотреть по существующим схемам. Замену запорной арматуры, в том числе на ответвлении от стояков в квартиру; Врезки в действующие сети выполнить в границах стен и подвальных перекрытий и в границах чердачного помещения. Розлив выполнить из металлических (полипропиленовых, кроме мест общего пользования) труб. Поквартирные стояки – полипропилен. Трубы, проходящие в местах общего пользования, выполнять из металлических труб. Диаметр определить расчетом. На чертежах указать место ввода. В пояснительной записке привести расчёт теплоизоляции трубопровода. Горячее водоснабжение. Замену внутридомовых магистральных систем предусмотреть по существующим схемам. Замену запорной арматуры, в том числе на ответвлении от стояков в квартиру; Врезки в действующие сети выполнить в границах стен и подвальных перекрытий и в границах чердачного помещения. Розлив выполнить из металлических (полипропиленовых, кроме мест общего пользования) труб. Поквартирные стояки – полипропилен. Трубы, проходящие в местах общего пользования, выполнять из металлических труб. Диаметр определить расчетом. На чертежах указать место ввода. В пояснительной записке привести расчёт теплоизоляции трубопровода. Водоотведение. Применить трубы ПВХ. Диаметр определить расчетом. Выпуски, проходящие через фундамент здания и через стенку поместить в гильзу и герметизировать. Выпуск системы водоотведения осуществить до первого колодца. |
| 17 | Основные требования к сетям инженерно-технического обеспечения: - отопление, вентиляция и кондиционирование. | Рабочая документация раздела ОВ должна предусматривать выполнение ниже перечисленных работ: Замену запорной и регулировочной арматуры, в том числе на ответвлении от стояков к отопительным приборам в жилых помещениях; Замену отопительных приборов в местах общего пользования и замена в жилых помещениях отопительных приборов, не имеющих отключающих устройств. Замену внутридомовых магистральных систем предусмотреть по существующим системам. В проекте предусмотреть замену или ремонт элеваторного узла (при необходимости) без демонтажа узла учета. Теплоноситель для системы принять с параметрами воды 95°/70 ° Врезки в действующие сети запроектировать в границах здания. Розлив (верхний, нижний), а также главные стояки выполнить из металлических (полипропиленовых, кроме мест общего пользования) труб. Поквартирные стояки – полипропилен. Трубы, проходящие в местах общего пользования, выполнять из металлических труб. Диаметр определить расчетом. В пояснительной записке привести расчет нагревательных приборов и расчет теплоизоляции труб. Предусмотреть шаровые краны для отключения и слива теплоносителя. Отопительные приборы (марка и тип) согласовать с Заказчиком (ФКР). Параметры наружного воздуха принимать согласно: СНиП 23-01-99* «Строительная климатология». Вентиляция и кондиционирование не разрабатывается. |
| 18 | Основные требования к сетям инженерно-технического обеспечения: -электрическое освещение и силовое электрооборудование. | Рабочая документация раздела ЭОМ должна предусматривать выполнение ниже перечисленных работ: - пояснительная записка; - расчет мощности; -схема прокладки внутренних магистральных и подъездных электропроводов, светильников; Предусмотреть в проекте: - замену ВРУ; - счетчики и трансформаторы замене не подлежат; - замену магистральных и подъездных сетей по существующим схемам; - устройство защитного отключения; - автоматические выключатели для групповых сетей до квартиры электросчетчиков с подключением существующих, либо новых (приобретаемых собственником самостоятельно); -замену электропроводки и освещения мест общего пользования лестничных клеток и подвала на энергосберегающие светильники; - светильники выбрать соответственно уровню защиты согласно окружающей среды, уровень освещенности должен соответствовать необходимой для таких помещений; -молниезащиту (при необходимости); - систему уравнивания потенциалов (при необходимости); - устройство защитного заземления (при необходимости); - устройство защитного отключения (при необходимости); - конструкция ВРУ должна исключать несанкционированный доступ к расчетным приборам и цепям учета электрической энергии. Для этой цели предусмотрена разделительная перегородка между вводной/учетной частью и распределительной, а также раздельные оперативные панели с элементами для опломбирования вводной/учетной части, что также позволяет обслуживать распределительный блок без вскрытия пломб с вводного/учетного блока. - пожаробезопасность со стороны электрооборудования и электропроводки путем выбора необходимого сечения провода и кабелей на перегрев, и соответственно, путем выбора защитных аппаратов по току установки отличающей способности при коротком замыкании. Ремонт (замену) электропроводки, выключателей, розеток в квартирах не предусматривать. В проекте предусмотреть использование и применение энергосберегающих решений, технологий, оборудования и материалов, обеспечивающих современные эксплуатационные характеристики. Предусмотреть применение строительных материалов и оборудования российского производства, за исключением случаев, когда необходимая продукция не имеет отечественных аналогов или применение продукции иностранного производства имеет технико-экономическое обоснование. Магистрали проходящие в подъезде прокладывать в гофрированной трубе запрещено. |
| 19 | Основные требования к сетям инженерно-технического обеспечения: - газоснабжение. | Подготовить Техническое задание и согласовать с Заказчиком; Получить согласование с производственно-техническим управлением ОАО «Газпром газораспределение Липецк»; Капитальный ремонт надземного газопровода низкого давления от ввода в здание до последнего потребителя; Установку фасонных частей для узлов учета газа в квартирах (без установки газовых индивидуальных счетчиков); Предусмотреть увязку проектируемых газопроводов низкого давления с действующими газопроводами. |
| 20 | Основные мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности. | Энергоаудит многоквартирного дома предполагает: - сбор исходной информации, обследование ограждающих конструкций, инженерных систем МКД; - анализ полученной информации, составление отчетной документации; - регистрация энергетического паспорта в СРО и передача заказчику отчетной документации. Результатом выполнения данных видов работ многоквартирного дома является: - энергетический паспорт, зарегистрированный в СРО; - сводный отчет о проведенном энергетическом обследовании; - класс энергоэффективности. Выполнить в соответствие с «Методическими рекомендациями по проведению энергетического обследования многоквартирных домов, участвующих в региональных адресных программах по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |
| 21 | Основные требования к строительно-монтажным работам. | Капитальный ремонт фасада: Выполнить очистку фасада от существующей краски. Выполнить ремонт штукатурки, перед шпатлевкой фасады огрунтовать. Огрунтовку необходимо выполнять сплошным равномерным слоем, без пропусков и разрывов. Высохшая грунтовка должна иметь прочное сцепление с основанием, не отслаиваться при растяжении. Окраску следует производить после высыхания грунтовки. Выполнить окраску полиакриловой фасадной краской, цветовое решение (Ral) согласно паспорту окраски фасада. При производстве работ учесть инструкцией по применению, особенности технологии в соответствии с рекомендациями завода изготовителя и действующей нормативной документацией РФ. При производстве малярных работ должны быть соблюдены требования табл. 11. СНиП 3.04.01-87. Окраска фасада не должна иметь видимых переходов, пятен и других дефектов. Грунтовка и окраска фасадов может производиться при температуре не ниже +5 С°. При наличии декоративных элементов выполнить их ремонт. Используемые материалы должны иметь сертификаты соответствия, пожарные сертификаты, документы, подтверждающие климатические испытания, выданные аккредитованным испытательным центром. Приемка малярных работ производится после высыхания. Готовое отделочное покрытие должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87 таб.15. Выполнить очистку и ремонт продухов. При необходимости выполнить замену или ремонт: - входных козырьков; - оконных блоков в местах общего пользования; - входных дверей на металлические утепленные, если уже установлены металлические выполнить утепление и покраску. После выполнения работ предоставить: - сертификаты и паспорта на используемые материалы. Капитальный ремонт крыши: Кровлю выполнить согласно СП 17.13330.2011; Капитальный ремонт системы холодного и горячего водоснабжения: Монтаж трубопроводов должен выполняться специально обученным персоналом в соответствии со СП 73.13330.2012, СП 40-101-96. Розлив выполнить из металлических (полипропиленовых, кроме мест общего пользования) труб. Поквартирные стояки – полипропилен. Трубы, проходящие в местах общего пользования, выполнять из металлических труб. Для прохода через строительные конструкции необходимо предусматривать гильзы. Выполнить заделку отверстий, в стенах и перекрытиях, после монтажа и испытания трубопровода цементно-песчаным раствором. Заделка отверстий монтажной пеной запрещена. Врезку в существующие сети выполнить в границах здания. Расстояние между средствами крепления стальных трубопроводов на горизонтальных участках необходимо принимать в соответствии с таблицей 2 СП 73.13330.2012 На вертикальных трубопроводах опоры устанавливаются согласно пункту 2.14, 2.15 СП 40-101-96 (для полипропиленовых труб) и пункту 6.1.4 СП 73.13330.2012 и таблицы 2 (для металлических), если нет других указаний в рабочей документации. Выполнить испытание трубопровода в присутствии представителя Заказчика с составлением акта согласно приложению Г СП 73.13330.2012 Гидростатическое или манометрическое испытание трубопровода при срытой прокладке трубопроводов должно производиться до их закрытия с составлением акта освидетельствования скрытых работ по форме приложения В СП 73.13330.2012 п.6.1.9. После монтажа системы должны быть промыты водой до выхода ее без механических взвесей, промывка считается законченной после выхода воды, удовлетворяющей требованиям ГОСТ Р 51232. Применяемые материалы должны быть сертифицированы. Строительный контроль проводится уполномоченным лицом со стороны Заказчика. По окончанию работ выполнить исполнительную документацию в составе: -исполнительные схемы; -аксонометрическая схема с указание участков, которые не ремонтировались с предоставлением акта отказа. -акт испытания; - результаты анализа воды. Капитальный ремонт системы теплоснабжения: Монтаж трубопроводов должен выполняться специально обученным персоналом в соответствии со СП 73.13330.2012 Розлив (верхний, нижний) а также главные стояки выполнить из металлических (полипропиленовых, кроме мест общего пользования) труб. Поквартирные стояки – полипропилен. Трубы, проходящие в местах общего пользования, выполнять из металлических труб. Для прохода через строительные конструкции необходимо предусматривать футляры (гильзы). Выполнить заделку отверстий в стенах и перекрытиях после монтажа и испытания трубопровода цементно-песчаным раствором. Заделка отверстий монтажной пеной запрещена. Трубопровод, проходящий в чердачном и подвальном помещениях, заизолировать теплоизоляционными трубками (согласно расчету теплоизоляции труб); Выполнить замену запорной и регулировочной арматуры, в том числе на ответвлениях от стояков к отопительным приборам в жилых помещениях; Выполнить замену отопительных приборов в местах общего пользования и в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств. Произвести замену или ремонт (при необходимости) элеваторного узла без демонтажа узла учета; Установить шаровые краны для отключения и слива теплоносителя; Расстояние между средствами крепления стальных трубопроводов на горизонтальных участках необходимо принимать в соответствии с таблицей 2 СП 73.13330.2012 Выполнить испытание трубопровода в присутствии представителя Заказчика с составлением акта согласно пункту 7 СП 73.13330.2012 Применяемые материалы должны быть сертифицированы. Строительный контроль проводится уполномоченным лицом со стороны Заказчика. По окончанию работ выполнить исполнительную документацию в составе: -исполнительные схемы; -акт испытания; -аксонометрические схемы; Капитальный ремонт системы водоотведения: Монтаж трубопроводов систем внутренней канализации должен выполняться специально обученным персоналом в соответствии со СНиП 3.05.01 и СП 40-107-2003 Выпуски, проходящие через фундамент здания и через стенку поместить в гильзу и герметизировать. Предусмотреть установку крепления трубопровода не менее 2х на этаж. Отклонение канализационных стояков от вертикальной оси более чем на 2 мм на 1 м монтируемой трубы не допускается. Резка и укорачивание фасонных частей запрещается. Выполнить заделку отверстий в стенах и перекрытиях после монтажа и испытания трубопровода. Выполнить испытание трубопровода в присутствии представителя Заказчика с составлением акта согласно приложению Д СП 73.13330.2012. Монтаж системы водоотведения выполнить из ПВХ труб до первого канализационного колодца, в местах подземного прохода трубы применять ПВХ повышенной жесткости. Применяемые материалы должны быть сертифицированы. Строительный контроль проводится уполномоченным лицом со стороны Заказчика. Испытание системы внутренней канализации выполнить согласно СП 73.13330.2012 п. 7.5 По окончанию работ выполнить исполнительную документацию в составе: -исполнительные схемы; -акт испытания; - аксонометрическая схема. Капитальный ремонт системы электроснабжения: Монтаж новой электропроводки выполнить до квартиры абонента. Ремонт (замену) электропроводки, выключателей, розеток в квартирах не предусмотрен. Применять строительные материалы и оборудование российского производства, за исключением случаев, когда необходимая продукция не имеет отечественных аналогов или применение продукции иностранного производства имеет технико-экономическое обоснование. Магистрали проходящие в подъезде прокладывать в гофрированной трубе запрещено. Применяемые материалы должны быть сертифицированы. Строительный контроль проводится уполномоченным лицом со стороны Заказчика. По окончанию работ выполнить исполнительную документацию в составе: -исполнительные схемы; -акт испытания; - лабораторные испытания. Все строительно-монтажные работы должны производиться в соответствии с рабочей документацией. |
| 22 | Характеристики применяемых материалов. | Материалы предусматривать в проекте с характеристиками не ниже указанных: Для кладки каналов применять кирпич полнотелый керамический (красный), высшего качества, нормального обжига, без трещин марки не менее М75 ГОСТ 530-2012. Профилированный металлический лист с ЛКП толщиной не менее 0.5 мм. Грунтовка полиакриловая: - степень перетира не более 70 мкм - условная вязкость не более 40 с - время высыхания до степени 3 при T (20±2) °C не более 10 часов Фасадная полиакриловая краска: - внешний вид пленки - однородная поверхность, без морщин, оспин и посторонних включений. - условная вязкость – 60-350 - массовая доля нелетучих веществ не менее 70% - степень перетира не более 100 мкм - укрывистость высушенной пленки не более 120 г/м2 - эластичность пленки при изгибе не более 5 мм - срок службы не менее 10 лет Трубы стальные: ГОСТ 3262-75; - диаметры используемых труб: 15, 20, 25 и 32, 40 мм; - толщина стенки при ø 15, 20: 2,8 мм; - толщина стенки при ø 25, 32: 3,2 мм; - толщина стенки при ø 40: 3,5 мм; Трубы стальные: ГОСТ 10704-91; -диаметры труб: 57, 76, 89 мм; -толщина стенки: 3,5 мм. Теплоизоляция для труб: - форма: трубки с толщиной стенки не менее 13 мм; - диапазон рабочих температур: от -50 до +150 ºС; -коэффициент теплопроводности λ (0 ºC): 0,038 Вт/(м•К) -коэффициент сопротивления диффузии водяного пара не менее: 3000; - пожаробезопасность: Г1, не поддерживает горение; Кран шаровой: -диаметры условных проходов: 15, 20 мм; -давление PN: 1.6 МПа -материал корпуса, штока, шарового затвора: латунь, шаровой затвор: хромирован; -класс герметичности: А по ГОСТ 9544-93; -нормативный срок службы: от 25 до 30 лет; -ремонтопригодность: да; -температура теплоносителя: от +1 до +130 °C; Трубы полипропиленовые наружные канализационные и фасонные части по ТУ 4926-002-88742502-00. Кран шаровой: Диаметры: 15, 20, 25 и 32 мм; Рабочая среда: природный газ по ГОСТ 5542-87; Герметичность затвора: класс А по ГОСТ 9544-93; Материал корпусных деталей: латунь; Рабочее давление не более: 1,6 МПа; Срок службы не менее: 10 лет; Средний ресурс не менее: 10 000 циклов. Кран шаровой: Диаметры: 25, 32, 40 мм; Рабочая среда: природный газ по ГОСТ 5542-87; Герметичность затвора: класс А по ГОСТ 9544-93; Материал корпуса: сталь; Тип соединения: муфтовый; Срок службы не менее: 5 лет. Кран шаровой: Диаметр: 50, 80 мм; Материалы основных деталей: корпус - сталь марки, шар – сталь; Ресурс: не менее 4000 циклов; Электрическое сопротивление изолятора при напряжении 1 кВ не менее: 1000 МОм; Рабочая среда — природный газ по ГОСТ 5542-87; Рабочее давление — 1,6 МПа; Класс герметичности затвора — А по ГОСТ 9544-93; Тип соединения: фланцевый; ВРУ: Назначение: для приема, распределения и учета электрической энергии напряжением 380/220В и ток до 250А переменного тока частотой 50Гц. Условия эксплуатации ВРУ: — вертикальное рабочее положение (допускается отклонение не более чем на 5º; — эксплуатация не должна проводиться в условиях описанных в ГОСТ Р 51321.1; — защита от поражения электрическим током должна соответствовать классу I по ГОСТ Р МЭК 536-94; — стойкость к механическим внешним возмущающим факторам - М2 по ГОСТ 17516-90; — загрязнение окружающей среды — степень 3 по ГОСТ Р 51321.1-2000; — степень защиты оболочки – не ниже IP31 по ГОСТ 14254-96 (при закрытых дверях); — стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам по ГОСТ 15543.1-89 – УХЛ, категории размещения — 4. Шкаф: стальной толщина стенок не менее 1,5 мм, с лакокрасочным покрытием, напольного исполнения, наличие замка обязательно. Светильник: Номинальное напряжение: 220 В; Номинальная частота: 50 Гц; Корпус светильника изготовлен из антивандального ударопрочного термопластика. Тип монтажа: настенный, потолочный; Заземлитель вертикальный: Сталь круглая: Наружный диаметр: 16 мм; Марка стали: Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп; Заземлитель горизонтальный: ГОСТ 103-76; Размер: 4×40мм; Марка стали: Ст3пс, Ст3сп; |
| 23 | Основные требования к сметной документации. | При выполнении проектных работ руководствоваться техническими условиями, выданными Заказчиком, а также: - МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий»; -Выполнить разработку сметной документации с применением территориальных единичных расценок ТЕР по Липецкой области (в ред.2009г. с изм.1) в текущем уровне цен с учётом требований: -МДС 81-35.2004 – методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ; - МДС 81-33.2004 – методика по определению величины накладных расходов по видам работ в соответствии с письмом Министерства регионального развития Российской Федерации № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г.; - МДС 81-25.2001 – методика по определению величины сметной прибыли в строительстве в соответствии с письмом Министерства регионального развития Российской Федерации № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г. - Стоимость не учтенных в расценках материалов указывать в текущем уровне цен в соответствии с ТСЦ-сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции (в ред.2009г. с изм.1). Стоимость материалов, не вошедших в состав ТСЦ, определяется на основании исходных данных (прайс-листов) организаций – производителей или поставщиков материальных ресурсов (на основании мониторинга цен не менее 3-х поставщиков). В составе сметной документации предусмотреть затраты на платежи по страхованию строительных рисков (письмо Госстроя России от 18.07.2002г. № НЗ-3942/7. |
| 24 | Предоставляемые материалы | Предоставить: - проектную документацию в 4-х экземплярах в сброшюрованном виде, а также на электронном носителе текстовая часть в формате Word, сметная документация в формате ГРАНД-Смета , Excel, графическая часть в формате AutoCAD либо PDF. - исполнительную документацию в 3-х экземплярах в сброшюрованном виде. |
| 25 | Сроки выполнения работ | 120 календарных дней. |

Ведомость объемов работ

по капитальному ремонту крыши

многоквартирного жилого дома  по адресу:

г. Липецк, ул. Липецк-2,  д. 14

| № п. п. | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Ремонт крыши |
|  | Смена существующих рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов в 2 слоя | м2 | 700 |  |
|  | Устройство отливов на парапете | м2 | 61,0 |  |
|  | Устройство примыканий вентканалов к покрытию | м | 23,5 |  |
|  | Облицовка слуховых окон оцинкованным листом с ЛКП | м2 | 4,8 |  |
|  | Установка жалюзийных решеток на продухи (0,3х0,3) | шт | 10 |  |
|  | Замена слухового окна с установка жалюзийной решетки | шт | 1 |  |
|  | Утепление вентиляционных шахт | м2 | 16,2 |  |
|  | Устройство каркаса для обрамления вентшахт | м2 | 74,0 |  |
|  | Обшивка вентшахт оцинкованным листом | м2 | 16,2 |  |
|  | Очистка стен вентшахт с наружи | м2 | 41,4 |  |
|  | Огрунтовка вентшахт | м2 | 41,4 |  |
|  | Шпаклевка вентшахт на крыше | м2 | 41,4 |  |
|  | Грунтовка вентшахт на крыше | м2 | 41,4 |  |
|  | Окраска вентшахт на крыше | м2 | 41,4 |  |
|  | Устройство примыканий к парапету | м2 | 132 |  |
|  | Ремонт бортика из цементного раствора | м3 | 2,04 |  |
| Раздел 2. Перевозка |
|  | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3 погрузка | т | 2,2 |  |
|  | Вывоз мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 | т | 2,2 |  |

Начальная  (максимальная)  цена  работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Липецк,  ул. Липецк-2,  д.14 составляет  1 340 800,00  (Один миллион триста сорок тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

Ведомость объемов работ

по капитальному ремонту фасада

многоквартирного жилого дома по адресу:

г. Липецк, ул. Липецк-2,  д. 14

| № п. п. | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Ремонт фасада. |
|  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | м2 | 1713 |  |
|  | Ремонт штукатурки гладких фасадов и декоративных элементов по камню и бетону с земли и лесов цементно-песчаным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 127 |  |
|  | Восстановление кирпичной кладки декоративного парапета | м3 | 2,3 |  |
|  | Очистка вручную поверхности фасадов и декоративных элементов от фасадных и масляных красок с земли и лесов. | м2 | 1237 |  |
|  | Огрунтовка фасадов с декоративными элементами под шпатлевку | м2 | 1441 |  |
|  | Шпатлевка фасадов и декоративных элементов под окраску фасадными красками с земли и лесов | м2 | 1441 |  |
|  | Огрунтовка фасадов и декоративных элементов под окраску фасадными красками простых с земли и лесов. | м2 | 1441 |  |
|  | Окраска фасадными красками по подготовленной поверхности фасадов простых и декоративных элементов за 2 раза с земли и лесов. | м2 | 1441 |  |
|  | Ремонт балконных плит | м3 | 1,4 |  |
|  | Зачистка декоративных экранов ограждения балконов | шт | 11 |  |
|  | Окраска декоративных экранов ограждения балконов | шт | 11 |  |
|  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-песчаным раствором с земли и лесов | м2 | 45,13 |  |
|  | Смена обделок из листовой стали (отливов) | м2 | 174 |  |
|  | Зачистка металлической поверхности входа в подвал | м2 | 6,51 |  |
|  | Окраска металлической поверхности входа в подвал за 2 раза | м2 | 6,51 |  |
|  | Обшивка крыши входа в подвал профлистом с ЛКП | м2 | 3,9 |  |
|  | Устройство примыкания профлиста к стене дома | м2 | 2,2 |  |
|  | Окраска пожарной лестницы | м2 | 10 |  |
| Раздел 2. Ремонт входных групп |
|  | Ремонт козырьков входа | м3 | 0,11 |  |
| № п. п. | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Обшивка козырьков входов оц.листом с ЛКП | м2 | 9 |  |
|  | Окраска масляными составами металлических дверей за 2 раза | м2 | 27 |  |
| Раздел 3. Ремонт продухов |
|  | Расчистка продухов | шт | 2 |  |
|  | Наращивание стенок подвальных продухов из бетона | шт | 2 |  |
|  | Установка защитной решетки | шт | 2 |  |

Начальная  (максимальная)  цена  работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Липецк,  ул. Липецк-2,  д.14 составляет  1 347 618,00  (Один миллион триста сорок семь тысяч шестьсот восемнадцать) рублей 00 копеек.

Ведомость объемов работ

по капитальному ремонту подвала

многоквартирного жилого дома  по адресу:

г. Липецк, ул. Липецк-2,  д. 14

| № п. п. | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Зачистка поверхности потолка | м2 | 295 |  |
|  | Зачистка поверхности стен | м2 | 197 |  |
|  | Штукатурка стен цементно-песчаным раствором | м2 | 197 |  |
|  | Известковая окраска потолка | м2 | 295 |  |
|  | Известковая окраска стен | м2 | 197 |  |
|  | Устройство стяжки пола т. 50 мм | м2 | 295 |  |
|  | Установка отлива | м.п. | 2 |  |

Начальная  (максимальная)  цена  работ по капитальному ремонту подвала многоквартирного жилого дома по адресу: г. Липецк,  ул. Липецк-2,  д.14 составляет  190 779,00  (Сто девяносто тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 00 копеек.

Ведомость объемов работ

по капитальному ремонту фундамента

многоквартирного жилого дома  по адресу:

г. Липецк, ул. Липецк-2,  д. 14

| № п. п. | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Ремонт цоколя | м3 | 0,12 |  |
|  | Ремонт ступеней бетонных | м3 | 0,8 |  |
|  | Разборка бетонной отмостки | м2 | 12 |  |
|  | Устройство отмостки т.100 мм | м2 | 154,4 |  |

Начальная  (максимальная)  цена  работ по капитальному ремонту фундамента многоквартирного жилого дома по адресу: г. Липецк,  ул. Липецк-2,  д.14 составляет  335 394,00  (Триста тридцать пять тысяч триста девяносто четыре) рубля 00 копеек.

Ведомость объемов работ

по утеплению фасада

многоквартирного жилого дома по адресу:

г. Липецк,  ул. Липецк-2,  д. 14

| № п. п. | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Замена деревянных оконных блоков на пластиковые | м2 | 26 |  |
|  | Штукатурка откосов | м2 | 17,64 |  |
|  | Шпаклевка откосов | м2 | 17,64 |  |
|  | Окраска откосов за 2 раза | м2 | 17,64 |  |
|  | Замена деревянного дверного блока на металлический утепленный | м2 | 2,2 |  |
|  | Устройство ограждений окон на лестничной клетке | м | 7,2 |  |

Начальная  (максимальная)  цена  работ по утеплению фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Липецк,  ул. Липецк-2,  д.14 составляет  345 582,00  (Триста сорок пять тысяч пятьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек.

Ведомость объемов работ

по  капитальному ремонту системы теплоснабжения

многоквартирного жилого дома по адресу:

г. Липецк,  ул. Липецк-2,  д. 14

| № п. п. | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Ремонт системы теплоснабжения |
| Верхний розлив |
|  | Демонтаж воздухосборников | 100 шт. | 0,01 |  |
|  | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 0,028 |  |
|  | Установка воздухосборников наружным диаметром 259 мм | 1 шт. | 1 |  |
|  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 76 мм | 100 м трубопровода | 0,09 |  |
|  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 63 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |  |
|  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 57 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |  |
|  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0,14 |  |
|  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |  |
|  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 25 мм | 100 м трубопровода | 0,52 |  |
|  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 мм | 100 м трубопровода | 0,25 |  |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления | 100 м трубопровода | 1,7 |  |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,33 |  |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,33 |  |
|  | Изоляция трубопроводов | 10 м трубопровода | 1,7 |  |
|  | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,68 |  |
| Главный стояк |
| № п. п. | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 76 мм | 100 м трубопровода | 0,17 |  |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления | 100 м трубопровода | 0,12 |  |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,43 |  |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,43 |  |
| Стояки |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 4,05 |  |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 2,07 |  |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм(перемычки) | 100 м трубопровода | 1,98 |  |
|  | Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг | 100 шт. | 0,99 |  |
|  | Установка радиаторов стальных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 1,13 |  |
|  | Расширение в деревянных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 2,46 |  |
|  | Заделка отверстий в стенах кирпичных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,35 |  |
| Нижний розлив |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,09 |  |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 1,14 |  |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм | 100 м трубопровода | 0,09 |  |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |  |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 57 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |  |
| № п. п. | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0,14 |  |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |  |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |  |
|  | Расширение в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | 100 отверстий | 0,20 |  |
|  | Заделка отверстий в стенах кирпичных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,01 |  |
|  | Смена простильных дощатых полов с полной сменой досок | 100 м2 пола | 0,27 |  |
| Лестничная клетка |
|  | Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг | шт. | 5 |  |
|  | Установка радиаторов: чугунных (лестничная клетка) | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,086 |  |
|  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,25 |  |  |  |  |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,25 |  |  |  |  |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,033 |  |  |  |  |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,033 |  |  |  |  |
|  | Расширение в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | 100 отверстий | 0,14 |  |  |  |  |
|  | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,001 |  |  |  |  |

Начальная  (максимальная)  цена  работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Липецк,  ул. Липецк-2,  д.14 составляет  652 922,00  (Шестьсот пятьдесят две тысячи девятьсот двадцать два) рубля 00 копеек.

Ведомость объемов работ

по капитальному ремонту системы горячего водоснабжения

многоквартирного жилого дома  по адресу:

г. Липецк,  ул. Липецк-2 , д. 14

| № п. п. | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром 40 мм (техподполье) | м | 90 |  |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм (стояки) | м | 84 |  |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм (санузел) | м | 54 |  |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм (техподполье) | м | 90 |  |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | м | 84 |  |
|  | Монтаж трубной заготовки Ду-25 (п/с) | м | 45 |  |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм (санузел) | м | 54 |  |
|  | Смена простильных дощатых полов с полной сменой досок | м2 | 28 |  |
|  | Расширение в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | шт | 40 |  |
|  | Заделка отверстий в стенах кирпичных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0,02 |  |
|  | Изоляция трубопроводов | м | 90 |  |
|  | Гидравлическое испытание трубопровода | м | 273 |  |

Начальная  (максимальная)  цена  работ по капитальному ремонту системы горячего водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Липецк,  ул. Липецк-2,  д.14 составляет  251 025,00  (Двести пятьдесят одна тысяча двадцать пять) рублей 00 копеек.

Ведомость объемов работ

по капитальному ремонту системы холодного водоснабжения

многоквартирного жилого дома  по адресу:

г. Липецк,  ул. Липецк-2,  д. 14

| № п. п. | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Холодное водоснабжение |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром 40 мм (техподполье) | 100 м трубопровода | 0,65 |  |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм (стояки) | 100 м трубопровода | 0,50 |  |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм (санузел) | 100 м трубопровода | 0,40 |  |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0,65 |  |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм(стояки) | 100 м трубопровода | 0,50 |  |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения полипропиленовых наружным диаметром 20 мм (санузел) | 100 м трубопровода | 0,40 |  |

Начальная  (максимальная)  цена  работ по капитальному ремонту системы холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Липецк,  ул. Липецк-2,  д.14 составляет  240 984,00  (Двести сорок тысяч девятьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек.

Ведомость объемов работ

по капитальному ремонту системы водоотведения

многоквартирного жилого дома по адресу:

г. Липецк, ул. Липецк-2, д.14

| № п. п. | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Ремонт выпусков |
|  | Разборка отмостки с помощью молотков отбойных | м3 конструкций | 0,29 |  |
|  | Разработка грунта в отвал | м3 | 9,8 |  |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | п. м трубопровода с фасонными частями | 10,5 |  |
|  | Устройство основания под трубопроводы песчаного | м3 основания | 0,9 |  |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 160 мм | 100 м трубопровода | 10,5 |  |
| № п. п. | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 400 мм | 1 сальник | 3 |  |
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | м3 | 9,62 |  |
|  | Устройство бетонной отмостки | м3 | 0,29 |  |
| Раздел 2. Ремонт системы водоотведения |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 110 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,55 |  |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 100 м трубопровода | 0,55 |  |
|  | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | м3 | 0,45 |  |
|  | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | м3 заделки | 0,15 |  |
|  | Смена простильных дощатых полов с полной сменой досок | 100 м2 пола | 0,27 |  |
| Раздел 3. Стояки |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 110 мм (санузел) | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,8 |  |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (санузел) | 100 м трубопровода | 0,8 |  |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (сан узел) | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,45 |  |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм(сан узел) | 100 м трубопровода | 0,45 |  |
|  | Смена санитарных приборов: унитазов типа "Компакт" | 100 приборов | 0,18 |  |
|  | Заделка стяжки в полах цементных площадью до: 0,25 м2 (санузел) | 100 мест | 0,18 |  |
|  | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (кухня) | 100 отверстий | 0,18 |  |
|  | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,018 |  |
|  | Установка зонтов над канализационным выпуском диаметром 200 мм | 1 зонт | 6 |  |

Начальная  (максимальная)  цена работ по капитальному ремонту системы водоотведения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Липецк-2, д.14 составляет 351 435,00 (Триста пятьдесят одна тысяча четыреста тридцать пять) рублей 00 копеек.

Ведомость объемов работ

по капитальному ремонту системы электроснабжения

многоквартирного жилого дома по адресу:

г. Липецк ул. Липецк-2, д.14

| № п. п. | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Электромонтажные работы |
|  | Демонтаж патронов | 100 шт. | 0,12 |  |
|  | Демонтаж скрытой электропроводки | 100 м | 0,54 |  |
|  | Демонтаж щитов этажных | шт | 9 |  |
|  | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | 1 шт. | 9 |  |
|  | Демонтаж выключателей установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | 1 шт. | 18 |  |
|  | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | 1 шт. | 21 |  |
|  | Демонтаж выключателей установочных автоматических (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток 100 А | 1 шт. | 1 |  |
|  | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, 100 А, | 1 шт. | 4 |  |
|  | Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром до 40 мм | 100 м труб | 0,58 |  |
|  | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 35 мм2 | 100 м пучка проводов | 0,58 |  |
|  | Прокладка стальных труб диаметром до 40 | 100 м | 0,82 |  |
|  | Затягивание 1-го провода | 100 м | 0,82 |  |
|  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 1,71 |  |
|  | Затягивание 1-го провода | 100 м | 1,71 |  |
|  | Затягивание последующего провода | 100 м | 0,45 |  |
|  | Прокладка проводов в коробах | 100 м | 0,2 |  |
|  | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1 | 100 шт. | 0,15 |  |
|  | Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА, на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах | 100 шт. | 0,03 |  |
|  | Выключатель одноклавишный не утопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,16 |  |
|  | Заделка отверстий | 1 м3 | 0,07 |  |
| Раздел 2. Заземление |
| № п. п. | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,0054 |  |
|  | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм | 10 шт. | 0,3 |  |
|  | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,06 |  |
|  | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 | 100 м | 0,09 |  |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,0054 |  |
| Раздел 3. Измерение сопротивления |
|  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,10 |  |
|  | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 15 |  |

Начальная  (максимальная)  цена работ по капитальному ремонту системы электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Липецк-2, д.14 составляет 253 033,00 (Двести пятьдесят три тысячи тридцать три) рубля 00 копеек.

Ведомость объемов работ

по капитальному ремонту системы газоснабжения

многоквартирного жилого дома по адресу:

г. Липецк, ул. Липецк-2, д.14

| № п. п. | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 1,27 |  |
|  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0,54 |  |
|  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 20 мм | 100 м трубопровода | 0,51 |  |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт. | 1 |  |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 24 |  |
|  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 30 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,18 |  |
| № п. п. | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,32 |  |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,32 |  |
|  | Пневматическое испытание газопровода | 100 м | 2,07 |  |
|  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм | 1 сальник | 18 |  |
|  | Установка заглушек диаметром трубопроводов 40 мм | 100 заглушек | 0,03 |  |
|  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 57 мм | 100 м трубопровода | 0,78 |  |
|  | Установка клапанов предохранительных диаметром до 50 | 1 клапан | 18 |  |
|  | Снятие бытовых газовых плит с четырьмя конфорками | 100 приборов | 0,18 |  |
|  | Установка газовых плит бытовых четырехконфорочных | 1 прибор | 0,18 |  |

Начальная  (максимальная)  цена работ по капитальному ремонту системы газоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Липецк-2, д.14 составляет 301 230,00 (Триста одна тысяча двести тридцать) рублей 00 копеек.